## Slide 1: Команда “КНПН”
Проект
“Воздушно-инженерная школа
(CanSat в России)”
Команда
Екимиани Роман
Электронщик, 2 год участия в ВИШ
Клишин Илья
Конструктор, 2 год участия в ВИШ
Юбко Артемий
Программист, 2 год участия в ВИШ
Куратор Черкасова Марина
9 год участия в ВИШ

## Slide 2: Обязательные задачи проекта
Измерение распределения давления и температуры во время полета
Получение и интерпретация данных с 3-х осевого акселерометра и магнитометра
Прием телеметрии на собственной наземной станции
Обеспечение работы бортового оборудования не менее 3-х часов
Обеспечение скорости спуска в пределах 5-10 м/с
Бесконтактная фиксация момента отделения от РН

## Slide 3: Исследовательская задача
Общая исследовательская задача – разработка системы управления камерой для ее наведения в процессе полета на произвольную статичную точку на земле (точку старта). Для ее осуществления производится построение ориентации аппарата и раскрываются тканевые стабилизаторы.
Пуск
Раскрытие парашюта
Стабилизация аппарата
Наведение камеры и видеозапись
Посадка
Направление на цель

## Slide 4: Дополнительные задачи проекта
Наведение камеры на точку старта
Построение ориентации аппарата в пространстве
Стабилизация аппарата во время полета
Связь двух бортовых вычислителей по Bluetooth
Видеозапись полета
Сбор данных GPS о положении аппарата в пространстве
Построение траектории полета аппарата по координатам GPS
Световая индикация состояния аппарата
Подача звукового сигнала для облегчения поиска аппарата
Использование радиомаяка для облегчения поиска аппарата
Анализ телеметрии аппарата на приемном пункте в режиме реального времени
Сохранение телеметрии на SD карту

## Slide 5: Облик аппарата
195мм
Ø84мм
Транспортировочное положение
Рабочее положение
оптический модуль
верхний отсек
нижний отсек
Ø350мм
бортовой
модуль

## Slide 6: Схема деления аппарата

## Slide 7: Компоновочная схема бортового модуля
Плата МК
Плата радио
Плата датчиков
Тканевые
стабилизаторы
Шаговый двигатель
Аккумуляторы
18650
Радиомаяк
Bluetooth модуль
Подшипник

## Slide 8: Оптический модуль
Аккумулятор
18350
Камера
Сервопривод
Raspberry Pi Zero 2W
DC-DC преобразователь 5В

## Slide 9
Программа полета

## Slide 10: Алгоритм работы аппарата

## Slide 11: Система спасения и стабилизации
Стабилизаторы закрыты
Стабилизаторы открыты
70мм
крепление строп парашюта

## Slide 12: Система наведения и видеозаписи
Разворот модуля свыше 360° (неограниченно)
Угол поворота камеры от -73° до +73° (146°)
48°
62,2°

## Slide 13: Построение траектории полета аппарата

## Slide 14: Положение аппарата
т. 0 (B0; L0; H0) или
т. 1 (B1; L1; H1) или
Rз - радиус Земли
B - широта
L - долгота
H - высота

## Slide 15: Наведение камеры
x
y
z
Связанная
СК
Топоцентрическая
СК
Направление на цель
δ
ξ
Ry
Rx
Rz
ty
tx
- формула для перевода вектора из ТСК (I) в ССК (R)
- вектор цели
Север
Перпендикулярно к поверхности
Запад
0
1

## Slide 16: Построение ориентации аппарата
q1 = cos (φ/2)
q2 = Vx * sin (φ/2)
q3 = Vy * sin (φ/2)
q4 = Vz * sin (φ/2)
q = (q1, q2, q3, q4) - кватернион для перехода из системы A в B
φ - угол поворота
V = (Vx, Vy, Vz) - направляющий вектор оси

## Slide 17: Схема подключения электронных компонентов

## Slide 18: Обмен данными

## Slide 19: Анализ телеметрии в режиме реального времени
State = 1
AcclX = 1
AcclY = 1
AcclZ = 1
GyroX = 1
GyroY = 1
GyroZ = 1
MagX = 1
MagY = 1
MagZ = 1
Графики:
  Температура
  Давление
  Влажность
  Ускорение по трем осям
  Угловая скорость по трем осям
  Индукция магнитного поля по трем осям
  Освещенность
Положение аппарата по координатам GPS
Ориентация аппарата
Данные телеметрии:
  Состояние
  Показания акселерометра
  Показания гироскопа
  Показания магнитометра
  Показания датчика температуры, давления и влажности
  Показания фоторезистора
  Данные GPS
Temp = 26
Press = 100000
Height = 0
Humidity = 40
Photores = 15
Time_s = 10
Time_us = 10
lat = 0
lon = 0
alt = 0

## Slide 20: Система поиска

## Slide 21: Схема распределения питания
Бортовой модуль
Оптический модуль

## Slide 22: Энергобаланс

## Slide 23: Энергобаланс

## Slide 24: Масса и стоимость аппарата
Наименование | Количество, шт. | Цена за 1 шт., руб. | Цена общая, руб. | Масса 1 шт., гр. | Масса общая, гр.
Микроконтроллер Black Pill | 1,00 | 709,00 | 709,00 | 6,80 | 6,80
Модуль Bluetooth HC-06 | 1,00 | 480,00 | 480,00 | 20,00 | 20,00
Радиомодуль NRF24L01 | 1,00 | 327,00 | 327,00 | 1,40 | 1,40
Усилитель радио XQ-02A | 1,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 5,00 | 5,00
SD Card | 1,00 | 590,00 | 590,00 | 18,00 | 18,00
Сдвиговый регистр 74HC595 | 1,00 | 14,5 | 14,5 | 10,00 | 10,00
Raspberry Pi Zero 2W | 1,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 9,00 | 9,00
Камера для Raspberry Pi Zero | 1,00 | 629,00 | 629,00 | 3,00 | 3,00
Шаговый двигатель Nema 8 | 1,00 | 4 835,00 | 4 835,00 | 80,00 | 80,00
Сервопривод MG90S | 1,00 | 158,00 | 158,00 | 13,4 | 13,40
GPS модуль Ublox-NEO-7M | 1,00 | 508,00 | 508,00 | 40,00 | 40,00
Аккумулятор 18350 | 3,00 | 329,00 | 987,00 | 23,00 | 69,00
Понижающий DC-DC MP2225 | 2,00 | 26,30 | 52,60 | 2,00 | 4,00
DC-DC преобразователь MT3608 | 1,00 | 179,00 | 179,00 | 19,00 | 19,00
Радиомаяк tBeacon Onyx | 1,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 10,00 | 10,00
Поисковое устройство tBeacon Findy | 1,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | - | -
Датчик темп. и давл. BME280 | 1,00 | 192,00 | 192,00 | 10,00 | 10,00
Акселерометр+гироскоп LSM6DS3 | 1,00 | 118,00 | 118,00 | 10,00 | 10,00
Магнитометр LIS3MDL | 1,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 10,00 | 10,00
Фоторезистор VT93N1 | 1,00 | 49,00 | 49,00 | 1,20 | 1,20
Пищалка Active Buzzer | 1,00 | 12,10 | 12,10 | 2,00 | 2,00
Антенна для радиомодуля | 1,00 | 107,00 | 107,00 | 2,40 | 2,40
Антенна GPS | 1,00 | 315,00 | 315,00 | 10,00 | 10,00
Переключатель SS-12D11 | 1,00 | 131,00 | 131,00 | 1,50 | 1,50
Переключатель SK-12F14 | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,80 | 0,80
Парашют | 1,00 | - | - | 10,00 | 10,00
Плата печатная | 3,00 | 1 660,00 | 4 980,00 | 20,00 | 60,00
Конструкция и кабельная сеть | 1,00 | - | - | 0,00 | 260,56
Итог |  |  | 28 542,20 |  | 687,06

## Slide 25: Расчет парашюта
M – масса аппарата
V – скорость спуска 5-10
g – ускорение свободного падения
ρ – плотность воздуха
С – коэффициент аэродинамического сопротивления парашюта 1.2-1.3
S – площадь парашюта
D – диаметр купола парашюта
M = 687 гр
V = 9 м/с
g = 9,81 м/с2
ρ = 1,225 кг/м3
C = 1,2
S = 2Mg/CρV2 = 0.1136м2
D = 4S/π = 0.38029м
r = R/15
Сегмент парашюта

## Slide 26: Команда “КНПН” Спасибо за внимание!
Спасите меня держат в заложниках
Команда
Екимиани Роман
Электронщик, 2 год участия в ВИШ
Клишин Илья
Конструктор, 2 год участия в ВИШ
Юбко Артемий
Программист, 2 год участия в ВИШ
Куратор Черкасова Марина
9 год участия в ВИШ

## Slide 27: План-график работ
№ | Сроки | Содержание работ
1 | Октябрь | Определение дополнительных миссий аппарата, постановка задач
2 | Ноябрь - Декабрь | Выбор способов решения поставленных задач, определение состава аппарата, разработка модели аппарата, подбор комплектующих
2 | Декабрь | Прохождение онлайн-тестирования
3 | Январь | Разработка модели аппарата,начало написания кода, подготовка к отборочной сессии
4 | Февраль | Отборочная сессия, доработка ПО, доработка модели аппарата, разработка печатных плат
5 | Март | Изготовление элементов конструкции аппарата, доработка ПО, испытания всех систем
6 | Апрель | Разработка ПО для взаимодействия всех систем, сборка аппарата, пайка микросхем
7 | Май | Сборка тестовой модели аппарата, проведение испытаний, проверка работы всех систем, заочный допуск
8 | Июнь | Разбор телеметрии с испытаний, устранение недочетов, сборка финальной модели аппарата
9 | Июль | Финал чемпионата

## Slide 28: Энергопотребление компонентов аппарата
Устройство | Потребление в рабочем режиме, А | Напряжение питания, В | Мощность, Вт
Бортовой модуль |  |  | 
Микроконтроллер STM32F411CEU6 | 0,0214 | 3,3 | 0,0706
Усилитель XQ-02A | 0,6061 | 3,3 | 2,0000
Радиомодуль NRF24I01p | 0,0113 | 3,3 | 0,0373
Фоторезистор VT93N1 | 0,0054 | 3,3 | 0,0178
Датчик давления, температуры и влажности BME280 | 0,0001 | 3,3 | 0,0000
Радиомодуль NRF24I01p | 0,1300 | 3,3 | 0,4290
МicroSD карта | 0,0200 | 3,3 | 0,0660
Трехосевые акселерометр и гироскоп LSM6DS3 | 0,0009 | 3,3 | 0,0030
Трехосевой магнитометр LIS3MDL | 0,0002 | 3,3 | 0,0007
GPS модуль Ublox-NEO-7M | 0,0220 | 3,3 | 0,0726
Пищалка Active Buzzer | 0,0250 | 5,0 | 0,1250
Шаговой двигатель | 0,8000 | 5,0 | 4,0000
Bluetooth модуль HC-06 | 0,0400 | 5,0 | 0,2000
Нихромовая проволока | 2,0000 | 8,0 | 16,0000
Оптический модуль |  |  | 
Raspberry Pi Zero 2W (Bluetooth+съемка) | 0,5000 | 5,0 | 2,5000
Raspberry Pi Zero 2W (без Bluetooth) | 0,1250 | 5,0 | 0,6250
Raspberry Pi Zero 2W (без съемки) | 0,3500 | 5,0 | 1,7500
Камера для Raspberry Pi Zero | 0,1500 | 5,0 | 0,7500
МicroSD карта | 0,0200 | 5,0 | 0,1000
Сервопривод SG90 (поворот) | 1,0000 | 5,0 | 5,0000
Сервопривод SG90 (удержание) | 0,2700 | 5,0 | 1,3500

## Slide 29: Энергопотребление компонентов аппарата
Потребление | Ток, А
Максимальное потребление бортового отсека | 3,111
Максимальное потребление бортового отсека (3,3В) | 0,817
Максимальное потребление бортового отсека (5В) | 0,865
Максимальное потребление оптического отсека | 2,257
Максимальное потребление бортового отсека (5В) | 1,670
Токоотдача | Ток, А
Максимальная токоотдача аккумулятора бортового отсека | 5,0
Максимальная токоотдача бортового отсека dc-dc (3,3В) | 1,5
Максимальная токоотдача бортового отсека dc-dc (5В) | 1,5
Максимальная токоотдача аккумулятора оптического отсека | 3,0
Максимальная токоотдача оптического отсека dc-dc (5В) | 2,0

## Slide 30: Параметры датчиков

## Slide 31: Расчет радиолинии
Радиомодуль | Усилитель | Кабель | Антенна | Воздух | Антенна | Кабель | Радиомодуль
20 | 11 | -2 | 0 | -108,37 | 8 | -2 | 20
дБм | дБ | дБ | дБи | дБ | дБи | дБ | дБм
Pпрд | Gус | Lпрд | Gпрд | ΣL | Gпрм | Lпрм | Pпрм
c – скорость света
f – частота радио
λ – длина волны
d – максимальное расстояние между радиомодулями
ΣL – суммарные потери в пространстве
ΣP – суммарная мощность на входе в радиоприемник
Pmin – чувствительность радиоприемника
Δ – запас мощности на входе в радиоприемник
с = 299 792 458 м/с
f = 2.501 ГГц
λ = 0.1198690355857 м
d = 2 500 м
ΣL = -108.368857299 dBm
ΣP = Pпрд + Gус - Lпрд + Gпрд - ΣL+ Gпрм - Lпрм + Pпрм = -73.37 dBm
Pmin = -82 dBm
Δ = Pmin + ΣP = -8.63 dBm

## Slide 32: Возможные нештатные ситуации
№ | Нештатная ситуация | Последствия | Выход из ситуации | Способы предотвращения
1 | Потеря аппарата | Полное или частичное невыполнение миссий | нет | Проверять заряд аккумуляторов перед стартом
2 | Нераскрытие парашюта | Потеря аппарата | нет | Правильный расчет парашюта, качественное изготовление и грамотная укладка парашюта
3 | Отказ шагового двигателя | Частичное невыполнение миссий | нет | Грамотная сборка механики
4 | Отказ сервопривода | Частичное невыполнение миссий | нет | Грамотная сборка механики
5 | Отказ радиомодуля | Потеря телеметрии | Использование SD носителя для резервного копирования данных | Проверка радиомодуля на земле
6 | Ошибка в определении момента отделения от ракеты | Частичное невыполнение миссий | нет | Отладка и испытания